## Slide 1: Verdien av vann
Stefan Jaehnert, PhD
Research manager, Sintef Energi

## Slide 2: Introduksjon
Hvordan settes prisen i det nordiske kraftmarked?
Hva er vannverdien og hvordan kommer man fram til den?
Hva har det med det europeisk kraftsystem å gjøre?
Kan vi lære noe fra tidligere?
Kilde: Nordpool
Notes: Til det har jeg tenkt å adressere disse spørsmål

## Slide 3: Markedskryss - teoretisk
MWh
NOK / MWh
price
volume
Konsumentoverskudd
Produsentoverskudd
kraftetterspørsel
krafttilbud
Notes: I teorien ser kraftmarked og markedskryss sånn ut, med en etterspørsel og produksjon. Hvor de krysser får vi prisen.
Mette kommer tilbake til det i litt mer detalj

## Slide 4: Markedskryss i realiteten (Norden)
Demand Curve for
Nordic Countries
Normal Year
Wet Year
Dry Year
Warm winter
Cold winter
MWh
NOK / MWh
Notes: I realiteten er det ikke så fine linjer og de er ikke så flat og stabil.
Deler av tilbudskurve er vind-, kjernekraft, en del gasskraft i Danmark, men den største delen er vannkraft. Da ser vi at den varier betydelig fra tørt år til våt år.
I tillegg er det ganske stor variasjon i etterspørsel
Så vi ser markedskryssene kan variere mye og spesiell når man kommer i en anspent situasjon i bratte delen av kurven.

## Slide 5: Hva er marginalkostnad for vannkraft?
Kostnader:
De fleste norske vannkraftverk er nedbetalt => ingen kapitalkostnad
Vann som kommer inn i magasinene er for fri => ingen brenselskostnad
Drifts- og vedlikeholdskostnad ca. 0.5-5 EUR/MWh
Men:
Det er en begrenset mengde vann som er tilgjengelig for kraftproduksjon og begrenset magasinkapasitet
Hvordan disponerer vi tilgjengelig vann på den best mulig måte for kraftproduksjon?

## Slide 6: Variasjon i vær
Annual variation
Wind power production +30%/-20%
Solar power production +15%/-10%
Hydro power production (inflow to reservoirs) +40%/-25%
S. Jaehnert, et al. "On the profit variability of power plants in a system with large-scale renewable energy sources." EEM, 2015.
Notes: 1996, 2003, 2004, 2010

## Slide 8: Vannverdimetoden
Mål:
Bruk av vann på den best mulig måte, dvs. disponere bruk av vann for å maksimere samfunnsøkonomisk overskudd.
Gitt:
Usikker tilsig
Begrenset lagringskapasitet
Usikker forbruk
Alternativ kraftproduksjon
Utveksling med naboland
Vannverdi:
Marginal verdi av vann for å lagre det til senere bruk
Marginal kostnad (tapt verdi) av å bruke vann til kraftproduksjon
Referanse for vannverdien
Notes: Vannmetoden utviklet siden 1950 tallet, først i Sverige og etterpå i Norge

## Slide 9: Mathematic formulation of the water value method as a stochastic optimisation problem
Solve:
Total costs
x reservoir level (state)
k Time step (week)
E expectation value
U production (discharge)
C net costs (purchase / sales)
S final value (value of stored water at final horizon)
N next time step
cf. O. Wolfgang, et al., Hydro reservoir handling in Norway before and after deregulation, Energy, 2009

## Slide 10: Prosessen av vannverdiberegning
Strategy calculation
Power market and -system
Detailed hydropower
Weather data
Results
Water values

## Slide 11: Optimal strategi - kort forklart
Lagre vann, når kraftprisen er lavere enn vannverdi
Produsere vann, når kraftprisen er høyere enn vannverdi
Produsere fra vannkraft når prisen er høyest
Unngå å tøm magasinene for tidlig
Unngå at magasinene flommer over
Oppnå størst kraftproduksjon når etterspørsel er størst og kraftproduksjon er mest verdifull for samfunn

## Slide 12: Ikke optimal ressursutnyttelse kan ha stor samfunnsøkonomiske konsekvenser
1 % ekstra flom i Norden gir ca. 1 milliard lavere samfunns-økonomisk overskudd per år
"for lite" flom gir enda større tap
NB
Optimal strategi
NB: foreløpige resultater fra en
ikke fagfelt-vurdert studie

## Slide 13: Eksogene effekter på nordiske kraftpriser
Utveksling
Utveksling
Ingen utveksling
Begrenset utveksling
Lav brensel pris
Høy brensel pris
Prissetting i Norden er basert på alternative kostnader => brensel kostnader i Europa her en direkte effekt på kraftprisen i Norden
Økt utveksling med Europa fører til økt prisgradient => interne flaskehalser i Norden blir mer begrensende
Europa påvirker nordiske kraftpriser så fort det eksisterer en kobling (og det nordiske system er ingen øy)
NB: Utveksling: med / uten NSL og NordLink
Brenselpris: 30 vs. 90 EUR/MWh Gass

## Slide 14: Magasindisponering Før og etter energiloven
[…] Før energiloven var sannsynligvis kraftselskapene noe forsiktigere enn dagens produsenter fordi de hadde et formelt ansvar lokalt for forsyningssikkerheten […]
Hvordan vurderes rasjonering i dag?
O. Wolfgang, et al., Hydro reservoir handling in Norway before and after deregulation, Energy, 2009
O. Wolfgang, et al., Magasindisponering før og etter energiloven TR A6569, SINTEF Energi, 2007

## Slide 15: Viktige momenter
Et godt strategi for magasindisponering fører til stor samfunnsøkonomisk gevinst
Vannverdien er en effektiv styresignal for magasindisponering
Økende kraftetterspørsel (elektrifisering) utfordrer kraftbalansen og gjør vann i magasinene enda mer verdifull
Det eksisterende system har fungert godt (før og etter energiloven) og sørget for tilstrekkelige og verdifulle kraftressurser i tørr- og våtår